## Slide 1
【待填：比赛名称】· 半决赛路演
巡知 AgriScout
设施大棚黄瓜霜霉病的风险驱动闭环主动采集
看得到叶背
认得出每株
知道何时看哪里
团队：【待填】 指导教师：【待填】 学校：【待填】
Notes: （约 15 秒）大家好，我们的项目叫巡知。一句话：在设施大棚里，让小车看得到叶背、认得出每一株，并且知道什么时候去看、先看哪几株。

## Slide 2
01
问题
棚里有风险，可病在哪几株的叶背上？
“
环境预警只能说「今天风险高」，说不出是哪几株。
【待填：大棚翻叶看病的现场照片】
看不到
早期征兆在下部叶片的叶背，俯拍和固定摄像头拍不到
认不出
每天的照片对不上同一株，看不出病斑在不在发展
看不过来
人工要逐株翻叶，做不到每天每株
定位不到
环境预警只知道棚里风险高，不知道是哪几株
Notes: （约 45 秒，开场从种植户的场景讲起）黄瓜霜霉病在大棚里很常见。种植户要一株株翻开叶子看，棚一大就看不过来；装了温湿度预警，也只知道今天风险高，不知道该先看哪几株。我们把它归成四个痛点：看不到、认不出、看不过来、定位不到。

## Slide 3
01
问题
核心问题：在病刚出现时，拍清那几株的叶背
“
不改造大棚、不用高光谱，用普通相机把叶背拍清楚。
俯拍：只看到正面
叶片正面：早期几乎看不出
叶背：早期征兆和确诊特征集中在这里
低位仰拍 + 补光
在下部叶背
早期征兆和确诊特征集中在下部叶片的叶背
在清晨高湿时
部分征兆只在清晨高湿时明显；夜间结露加重病情
约束
不改造大棚
不用高光谱
普通 RGB 相机
Notes: （约 45 秒）为什么难：霜霉病的早期征兆集中在下部叶片的叶背，而且部分征兆只在清晨高湿时明显。所以问题落到一句话：不改造大棚、不用昂贵设备，在病刚出现时把该看的那几株的叶背拍清楚、认准是哪一株，再交给人确认。

## Slide 4
02
答案
总创新：风险驱动的闭环主动采集
“
怎么拍，由风险和拍摄质量实时决定。
风险驱动的
闭环主动采集
三
何时看哪里
按风险排名单
一
拍清叶背
不合格当场补拍
二
对齐同一株
株号 + 编码器
人
人工确认
只看被推送的株
三点按依赖递进
拍不清叶背，就没有可对齐的图
对不上同一株，就没有每株状态
没有每株状态，风险就分配不到具体植株
风险不减少巡检：只用来分配补拍和人工确认，低频全覆盖和随机抽查一直保留。
Notes: （约 40 秒）我们的总创新叫风险驱动的闭环主动采集。三项创新不是三个并列功能，而是一个圈：先决定拍谁，再把叶背拍清楚，再对齐到同一株，人确认后的结论又决定第二天拍谁。要强调：风险只用来分配补拍和人工，不会因为风险低就少巡。

## Slide 5
02
答案
系统架构：车上管拍好，平台管拍谁，人只管确认
“
车上判断拍得好不好，平台决定明天看哪株，人只确认被推送的株。
应用层
工作台 · 手机待确认 · 展示屏 · 单株时间线
人工确认
决策层
棚内环境指数 + 每株状态 → 每天四张巡检名单
创新三
数据层
照片按株号归档 · 株档案 · 每天观测挂到同一株
创新二
采集层
小车：云台 + 补光 + 编码器 + 二维码 · 车上质量判断与补拍 · 断网续传
创新一
Notes: （约 30 秒）四层：采集层是小车，负责把叶背拍好，对应创新一；数据层把每天的照片按株号归档，对应创新二；决策层根据环境和每株状态排出每天的名单，对应创新三；应用层把名单里的几株推到手机上给人确认。

## Slide 6
02
答案
创新一：带质量反馈的叶背主动采集
“
停车低位仰拍叶背并补光，拍不好当场补拍；普通相机加云台就够。
正面 0°
叶背 35°
叶背 50°
补光 · 相机离地约 0.2 m
示例视角；待试拍校准
停车拍一张
车上判断：清晰度、过曝、过暗、逆光
不合格：仰角 +5° 重拍，最多 3 次
每次尝试都上传，留作质量证据
Notes: （约 40 秒）创新一解决看不到。小车在株前停下，低位仰拍叶背并补光。每张照片在车上就判断清晰度、曝光和逆光，不合格就把仰角加 5 度重拍，最多 3 次。散户大棚多半没网，所以判断放在车上算。成本上只用普通 RGB 相机、树莓派和云台，不用高光谱，也不改造大棚。阈值是经验初值，等试拍校准。

## Slide 7
02
答案
创新二：同株时序追踪
“
编码器加吊线二维码，把每天的照片对齐到同一株；不用轨道、不用 RTK。
1 垄
2 垄
3 垄
4 垄
R03-P005
编码器测行内距离
每株一个株号，标签内容就是株号
上传时按株号自动归档，找不到就建档待核对
每株状态：人工结论优先，模型分只作占位
Notes: （约 40 秒）创新二解决认不出。每株有株号，比如第 3 垄第 5 株就是 R03-P005；吊线或立柱上的二维码告诉小车这是哪一株，编码器量行内距离。这样每天的照片都挂到同一株下面，右边就是单株时间线。不用轨道、不用 RTK。

## Slide 8
02
答案
创新三：环境风险驱动的采集与确认分配
“
温湿度决定何时去，每株状态决定拍谁、推谁给人；风险不减少巡检。
棚内环境指数（近 72 小时）
指数 = 1 − exp(−(适宜 + 湿润小时) / 24)
适宜：15–25℃ 且相对湿度 ≥85%
湿润：相对湿度 ≥95% 或露点差 ≤1℃
前夜湿润 ≥4 小时 → 次日 05:30–08:30 清晨叶背窗口
读数不足时为空，不当作低风险
每天四张互斥名单
推给人确认
每天 5 株，按模型分排序
叶背补拍
预算随环境指数在 10%–25% 间变化
低频全覆盖
7 天没看到的株，不限预算
随机抽查
每天抽 5%，至少 1 株
人判健康后若又拍到早期分数的新叶背，会重新推给人（planner-v1）。公式与参数是启发式，待试拍校准。
Notes: （约 45 秒）创新三解决何时看、看哪里。近 72 小时的适宜和湿润小时算出环境指数；前一夜湿润 4 小时以上，就安排第二天清晨去拍叶背。每天给出四张名单：推给人确认、叶背补拍、全覆盖和随机抽查。如实说明：这是启发式规则，不是训练出来的模型，参数等试拍校准。

## Slide 9
02
答案
和已有方案有何不同
“
单项都有先例，我们用风险和拍摄质量把它们串成闭环。
已有方案 | 做了什么 | 巡知多做的一步
温室黄瓜叶部病害巡检与识别机器人（CN221048423U） | 巡检机器人 + 识别 | 拍完当场判断质量，不合格补拍
Viewnetic（US11483471B2） | 补光仰拍叶背 | 每天的叶背对齐到同一株，看病斑是否发展
农大 / 北大，Frontiers 2026 | 环境引导的三阶段早期检测 | 环境和每株状态决定补拍谁、推谁给人
「健康 / 早期 / 明显」三阶段标注口径引自 Frontiers 2026，不算我们的创新；早期确认是闭环的产出。
Notes: （约 25 秒）评委一定会问和已有方案的区别。巡检识别机器人、补光仰拍叶背、环境引导的早期检测都有先例，单独哪一项都不能当创新点。我们的不同在于把它们按依赖接成闭环。

## Slide 10
03
证据
方法已验证：识别与选样我们做过客观评估
“
小麦阶段的成果证明方法做得出来，不用来说明大棚上的效果。
0.82 F1
条锈病图块识别
公开田间数据 NWRD 官方测试集；ROC-AUC 0.93
40–50% 标注量
主动选样省下的标注
病株稀少（阳性 ≤10%）时，100–120 个标注达到随机选 200 个的效果
H1–H3 离线重放
上线前先比策略
巡检策略、标注选样都能在同一份真值上离线比较
如实说明：识别对象是小麦条锈病，不是黄瓜霜霉病；原始比例（约 1/3 阳性）下三种选样没有差别，稀释条件是看到结果后追加的；小麦风险模型不用于大棚。
Notes: （约 30 秒）项目前期做的是小麦，那些成果在这里只证明方法我们做得出来，也做过客观评估：识别 F1 0.82；病株稀少时主动选样能省四到五成标注。下面这行限制条件要讲出来，评委会认可这种诚实。

## Slide 11
03
证据
当前进展：大棚软件主线已跑通，下一步试拍
“
软件闭环已经在模拟大棚里转起来；还差真车和大棚实拍。
按株建档、单株时间线
已完成
棚内温湿度、环境指数、每天四张名单
已完成
车端质量判断与补拍、分步上传
已完成（假硬件）
前端：工作台、手机确认、展示屏
已完成
大棚模拟与巡检策略比较
已完成
小车离线执行巡检计划
进行中
真车硬件、大棚实拍、霜霉病识别
未开始
302
项后端测试全过
24
张表
16
个迁移
模拟里同样的照片和人工预算下，风险驱动确认出 13.25 株、固定巡检 5.9 株（20 个种子均值）。模拟只证明流程，不是效果证据。
Notes: （约 30 秒）软件主线已经跑通，main 分支 302 项后端测试全过。我们还做了大棚模拟，同样的照片和人工预算下，风险驱动比固定巡检确认出更多病株；但模拟里的病害规律是我们设计进去的，只能证明流程跑通。最大的短板是还没有真车和大棚实拍照片，这就是下一页的计划。

## Slide 12
03
证据
验证计划：先试拍，再按株跟踪一整茬
“
一茬一茬验证：先确认拍得到，再看能提前多少发现病株。
10 月
软件准备
小车离线执行巡检计划；器件选型（云台、编码器、标签、温湿度记录仪）
11 月前
大棚试拍
仰拍能否看清叶背、清晨窗口是否存在、补拍一次多久、过道多宽
冬季
识别基线
公开数据先训「霜霉病 / 健康」；日光温室继续采集
春茬
按株跟踪验证
整茬按株跟踪，与人工巡棚对比提前量和人工投入
Notes: （约 30 秒）试拍窗口很紧：河南塑料大棚的秋茬大约 11 月结束，错过就要等春茬或在日光温室冬季继续。所以 10 月把软件准备好，11 月前试拍，冬季做识别基线，春茬整茬按株跟踪，和人工巡棚对比。

## Slide 13
04
落地
用户与商业模式：先进规整大棚，再进散户
“
我国设施面积 4270 多万亩，八成以上种蔬菜。
4270 万亩+
全国设施面积，占世界 80% 以上
80%+
设施面积用于种蔬菜
2.65 亿吨
设施蔬菜年产量，占蔬菜总产量 1/3
128 万公顷
全国黄瓜生产面积（FAO 2020）
来源：农业农村部计划财务司（2024-12）；光明网科普引 FAO 2020。设施黄瓜面积【待补】
第一步
规整的大棚基地、合作社
过道规整，用小车
第二步
农技服务站、植保服务队
一套设备服务多个棚【待核实】
第三步
散户塑料大棚
手持杆式或手推式设备，离线采集
收费方式与定价：【待填】
Notes: （约 40 秒）市场数字来自农业农村部网站和 FAO。我们先服务过道规整的大棚基地和合作社，再通过农技服务组织扩到更多棚，散户用轻便的手持或手推设备。定价和收费方式请团队补上。第二步的服务模式是推测，需要团队核实后再讲。

## Slide 14
04
落地
社会价值：让病在叶背阶段就被看到
“
设施高湿环境病虫害高发、乱用药屡禁不止；早看到，才能少用药。
少用药
病在叶背阶段就被看到、被确认，处理更早，减少大面积打药的需要【效果待田间验证】
省翻叶人工
人只确认被推送的几株，不必每天逐株翻叶
结论可追溯
每条结论都能追到原图、拍摄质量和确认人
低成本可推广
普通相机 + 树莓派，不改造大棚；散户可用手持设备
Notes: （约 25 秒）农业农村部的文章提到，设施封闭高湿环境病虫害高发、乱用药屡禁不止。巡知的价值是让病在叶背阶段就被看到，省掉逐株翻叶的人工，每个结论都可追溯，而且成本低。少用药的效果需要春茬田间验证后才能给数字。

## Slide 15
04
落地
团队与需要的支持
“
四个方向对应四个子系统；我们最需要大棚场地和农技专家。
小车与硬件
云台、补光、编码器、标签
【待填：姓名 · 专业】
车端采集软件
质量判断、补拍、断网续传
【待填：姓名 · 专业】
平台与决策
按株归档、环境指数、巡检名单
【待填：姓名 · 专业】
识别与数据
霜霉病识别、试拍数据、标注
【待填：姓名 · 专业】
大棚场地：秋茬试拍、春茬整茬跟踪
农技专家：复核阈值与人工结论
经费：【待填】
Notes: （约 25 秒）团队按四个子系统分工，名字请团队补上。我们最需要的支持是大棚场地和农技专家，经费需求也请补上。

## Slide 16
感谢各位评委
挑对时机，拍到叶背，认准每一株，只把值得看的推给人
巡知 AgriScout
Notes: （约 10 秒）挑对时机，拍到叶背，认准每一株，只把值得看的推给人。谢谢各位评委。

## Slide 17
附
备用
备用 A · 观察依据与先例
依据 | 内容 | 我们怎么用
为什么看叶背 | 早期征兆和确诊特征集中在下部叶片的叶背（APS 黄瓜霜霉病诊断指南等） | 低位仰拍 + 补光
为什么看清晨 | 部分征兆只在清晨高湿时明显；夜间结露加重病情 | 前夜湿润 ≥4 小时排清晨窗口
适宜发病条件 | 约 15–25℃、相对湿度 85% 以上 | 环境指数的适宜小时
CN221048423U | 温室黄瓜叶部病害巡检与识别机器人 | 「小车 + 识别」不当创新点
US11483471B2（Viewnetic） | 补光仰拍叶背 | 「仰拍叶背」不当创新点
Frontiers 2026（农大 / 北大） | 环境引导的三阶段早期检测 | 引用「健康 / 早期 / 明显」口径
Notes: 答辩备用：被问到观察依据和先例时翻到这页。

## Slide 18
附
备用
备用 B · 参数从哪里来
参数 | 当前值 | 状态
叶背视角与补拍 | 正面 0°、叶背 35° / 50°；不合格 +5°，最多 3 次 | 经验初值，待试拍校准
图像质量 iq-rule-v1 | 清晰度、亮度、过曝 / 欠曝、逆光阈值 | 经验初值，待试拍校准
适宜 / 湿润小时 | 15–25℃ 且 RH≥85%；RH≥95% 或露点差 ≤1℃ | 带文献出处，待农技复核
清晨窗口 | 前夜湿润 ≥4 小时 → 次日 05:30–08:30 | 待试拍验证窗口是否存在
人工预算 | 每天 5 株 | 可按基地人手调整
补拍预算 | 随环境指数在 10%–25% 间变化 | 启发式，待校准
全覆盖 / 抽查 | 7 天没看到必拍；每天抽 5%，至少 1 株 | 保证不因风险低少巡
Notes: 答辩备用：被问到参数怎么定时翻到这页。所有参数都写在代码里并带出处注释，试拍后用实测替换。

## Slide 19
附
备用
备用 C · 风险与应对
风险 | 应对
试拍窗口紧：秋茬约 11 月结束 | 10 月备好软件；错过就转日光温室冬季采集，春茬整茬验证
过道窄、路况差（泥、软管、采收筐） | 小车只承诺规整大棚；散户用手持杆式或手推式设备，同一套软件
散户大棚没电没网 | 质量判断在车上算，照片逐点落盘，有网时再上传；计划提前下载
参数未校准 | 所有阈值带出处、可配置；试拍后用实测替换，再跑离线比较
霜霉病识别还没做 | 识别完成前模型分只作占位，不是诊断；人工结论优先
模型漏掉新病灶 | 风险不减少巡检：低频全覆盖和随机抽查一直保留
Notes: 答辩备用：被问到风险时翻到这页。